แบบเสนอหัวข้อโครงงานประจำปีการศึกษา 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์พระนครเหนือ

ชื่อนักศึกษา

1.	นาย...................................	รหัสประจำตัว	...........................

2.	นาย....................................	รหัสประจำตัว	...........................

3.	นาย....................................	รหัสประจำตัว	...........................

4.	นาย....................................	รหัสประจำตัว	...........................

5.	นาย....................................	รหัสประจำตัว	...........................

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)...................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษา...........................................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี).........................................................................

ตัวอย่างการพิมพ์เสนออนุมัติหัวข้อ

1.  ทฤษฏี

1.1 หลักการและเหตุผล

เป็นการออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์แบบวงจรร่วมสำหรับใช้วัดแรงดันสูงกระแสสลับ, กระแสตรง และแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าได้ในตัวเดียวกัน ขนาดพิกัดกรณีใช้วัดแรงดันอิมพัลส์ 100 kV  แรงดันสูงกระแสตรง 100 kV  และวัดแรงดันสูงกระแสสลับ 100 kV   ออกแบบโดยใช้เทคนิควงจรร่วม R-C  ประกอบ

ด้วยวงจรย่อยที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อแรงดันที่ต้องการวัดแตกต่างกันต่อซ้อนเป็นองค์ประกอบร่วมภาคแรงสูงและแรงต่ำเดียวกัน ใช้ตัวเก็บประจุย่อยชนิดโพลีปรอบพีลีนฟิล์มและตัวต้านทานย่อยชนิดฟิล์มโลหะต่ออันดับเป็นองค์ประกอบภาคแรงสูงและแรงต่ำ ภาคแรงสูงทั้งหมดบรรจุอยู่ในท่อฉนวนภายในอัดด้วยฉนวนก๊าซ SF6   ภาคแรงต่ำบรรจุอยู่ภายในกล่องชิลด์โลหะทองเหลือง   ในการทดสอบและประเมินผลคุณสมบัติของโวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60-2 (1994)

แรงดันสูงที่ใช้งานในการทดสอบและการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3  แบบ คือ

- แรงดันสูงกระแสสลับ (AC High-Voltage)

- แรงดันสูงกระแสตรง (DC High-Voltage)

- แรงดันสูงอิมพัลส์ (Impulse High-Voltage)

แรงดันทั้ง 3 แบบนี้ มีลักษณะสมบัติทางเวลาที่แตกต่างกัน [1]    ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะรูปคลื่นแรงดันทดสอบแบบต่างๆ

มาตรฐาน [2–3] จึงได้กำหนดคุณสมบัติของระบบวัดแรงดันสูงทั้ง 3 แบบไว้แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องเที่ยงตรงในการวัด เทคนิคการวัดแรงดันสูงที่นิยมใช้งานกันมาก  คือการใช้โวลเตจดิไวเดอร์ (Voltage Divider) ต่อร่วมกับอุปกรณ์วัดแรงดันต่ำ เช่นโวลม์มิเตอร์ หรือ ออสซิลโลสโคป เป็นต้น จากคุณสมบัติของระบบวัดที่แตกต่างกันนี้จึงทำให้โวลเตจดิไวเดอร์ที่มีใช้งานในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงทั่วไปมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากถูกออกแบบไว้สำหรับใช้งานในการวัดเฉพาะแรงดันแต่ละแบบเท่านั้นทำให้จำเป็นต้องมีโวลเตจดิไวเดอร์หลายตัวและหลายแบบไว้ใช้งาน บางครั้งจึงเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน และอาจเป็นสาเหตุของความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ที่มีคุณสมบัติสามารถใช้วัดแรงดันสูงทั้ง 3 แบบดังกล่าวได้ในตัวเดียวกัน   การออกแบบและสร้างอ้างอิงคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดในมาตรฐาน [2–3] กำหนดไว้

1.2	หลักการที่เกี่ยวข้อง

ระบบการวัดแรงดันสูงด้วยโวลเตจดิไวเดอร์

เทคนิคการวัดแรงดันสูงด้วยโวลเตจดิไวเดอร์ต่อร่วมกับอุปกรณ์วัดด้านแรงดันต่ำ   แสดงดังรูปที่ 2  [4]

ความถูกต้องเที่ยงตรงของการวัดนอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์วัดด้านแรงดันต่ำแล้วยังขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือได้ของโวลเตจดิไวเดอร์ด้วย

รูปที่ 2 ระบบการวัดแรงดันสูงด้วยโวลเตจดิไวเดอร์

โดยที่ 	G 	คือ แหล่งจ่ายแรงดันสูงทดสอบ (AC, DC, Impulse)

L 	คือ สายตัวนำแรงสูง (High-Voltage Lead)

P 	คือ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบ

Rd 	คือ ความต้านทานหน่วงภายนอก (หากจำเป็น)

VD 	คือ โวลเตจดิไวเดอร์วัดแรงดันสูง

ZHV	คือ องค์ประกอบภาคแรงสูงของโวลเตจดิไวเดอร์

ZLV 	คือ องค์ประกอบภาคแรงต่ำของโวลเตจดิไวเดอร์

ZC	คือ สายนำสัญญาณแรงต่ำ (Coaxial Cable)

CRO 	คือ อุปกรณ์วัดด้านแรงต่ำ (Digital Oscilloscope)

1.3  ทฤษฎีและหลักการของโวลเตจดิไวเดอร์

โวลเตจดิไวเดอร์เป็นอุปกรณ์แบบพลาสซีฟทำหน้าที่แบ่งทอนแรงดันสูงๆ ออกเป็นส่วนแรงดันต่ำอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถใช้โวลท์มิเตอร์หรือเครื่องวัดแรงดันต่ำวัดได้ ด้วยการใช้อิมพีแดนซ์แรงสูง (ZHV)

ต่อร่วมกับอิมพีแดนซ์แรงต่ำ (ZLV) ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ระบบการวัดแรงดันสูงด้วยโวลเตจดิไวเดอร์

โดยทั่วไป   ZHV >> ZLV

V1	 คือ แรงดันสูงขาเข้า

V2 	คือ แรงดันต่ำขาออก

ZHV 	คือ อิมพีแดนซ์ภาคแรงสูง

ZLV 	คือ อิมพีแดนซ์ภาคแรงต่ำ

ขนาดแรงดันสูงจริงที่ต้องการวัด (V1) จะเป็นสัดส่วนกับแรงดันขาออกทางด้านแรงต่ำที่วัดได้ (V2) ดังสมการที่ (1)

..................................(1)

โวลเตจดิไวเดอร์ที่มีใช้งานทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ

- แบบความต้านทาน (R)

- แบบตัวเก็บประจุ (C)

- แบบวงจรร่วม R-C (ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอิมพีแดนซ์ที่ใช้)

- แบบตัวเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง (Damped Capacitor Voltage Divider)

- แบบตัวต้านทานมีชีลด์ (Shielded Resistor Voltage Divider)

ทั้งนี้โวลเตจดิไวเดอร์ทั้ง 5 แบบมีคุณสมบัติการตอบสนองต่อชนิดแรงดันที่วัดแตกต่างกัน ดังนั้น

ในการใช้งานจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดแรงดันสูงที่ต้องการวัด เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดขึ้น

คุณลักษณะสมบัติที่กำหนดในการออกแบบและสร้าง

คุณลักษณะสมบัติที่กำหนดของโวลเตจดิไวเดอร์ที่ต้องการออกแบบสร้างขึ้นนี้จะเป็นโวลเตจดิไวเดอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถใช้วัดได้ทั้งแรงดันสูง AC, DC และ Impulse ในโวลเตจดิไวเดอร์ตัวเดียวกัน ดังนั้น   ลักษณะโครงสร้างของโวลเตจดิไวเดอร์ จึงออกแบบเป็นองค์ประกอบวงจรร่วม R-C Divider โดยพยายามออกแบบให้ใช้ค่าสเกลแฟกเตอร์ค่าเดียวกันในการใช้วัดแรงดันทั้ง 3 แบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังนั้นคุณลักษณะสมบัติที่สำคัญและพิจารณาในการออกแบบสร้างโวลเตจดิไวเดอร์นี้จะถูกกำหนดด้วยคุณลักษณะสมบัติในการใช้วัดแรงดันสูงอิมพัลส์เป็นหลัก การออกแบบและการทดสอบจะอ้างอิงตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC 60-2 (1994) [2] เป็นสำคัญ ขนาดพิกัดแรงดันสูงสุดและคุณสมบัติที่กำหนดของโวลเตจดิไวเดอร์ที่ต้องการสร้าง แสดงดังตารางที่ 1 และ 2  ตามลำดับ

พิกัดแรงดันสูงสุดของโวลเตจดิไวเดอร์ที่ต้องการออกแบบและสร้าง

| ชนิดแรงดันที่วัด | พิกัดสูงสุดที่ต้องการออกแบบสร้าง |
| --- | --- |
| AC High-Voltage | 100 kV (rms) |
| DC High-Voltage | 100 kV |
| Impulse High-Voltage | 100 kV (peak) |

คุณสมบัติของโวลเตจดิไวเดอร์วัดแรงดันสูงแบบต่างๆ [2-3]

| คุณสมบัติที่กำหนด | AC | DC | Impulse (1.2/50 μs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | องค์ประกอบ Divider | C | R | R – C (damped) |
| 2 | แบนด์วิดธ์ | - | - | กว้าง |
| 3 | กระแส | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ |
| 4 | เวลาตอบสนอง | - | - | เร็ว |
| 5 | อิมพีแดนซ์ที่ต้องการ | สูง | สูง | ปานกลาง/ต่ำ |

3. วัตถุประสงค์

1.  สํ าหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง

2.  เพื่อรองรับการทดสอบและงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

ในอนาคต

3.  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์วัดในวงจรทดสอบภาคแรงดันสูงในการปฏิบัติวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใน

อนาคต

4. เอกสารอ้างอิง

[1]  IEC Publication 60-1, ‘‘High-Voltage Test Techniques, Part 1: General

definitions and test requirements’’, Geneva, 1989.

[2]  IEC Publication 60-2, ‘‘High-Voltage Test Techniques, Part 2: Measuring

Systems’’, Geneva, 1994.

[3]  IEEE Std. 4, “Standard Techniques for High-Voltage Testing”, IEEE Standard

Board, March 1995.

[4 ] ไชยพร หลอทองคํา, “เทคนิคการชดเชยเวลาตอบสนองของอิมพัลสโวลเตจดิไวเดอร แบบความตานทานสําหรับวัดแรงดันอิมพัลสหนาคลื่นชัน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 25,

ม.สงขลาฯ, พ.ย. 2545.

5. ขอบเขตของโครงงาน

1.  	ออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ที่มีคุณสมบัติสามารถใช้วัดได้ทั้งแรงดันสูง AC, DC และ Impulse ในโวลเตจดิไวเดอร์ตัวเดียวกัน

2.       ชนิดแรงดัน AC High-Voltage พิกัดสูงสุดที่ต้องการออกแบบสร้าง 100 kV (rms)

3.       ชนิดแรงดัน DC High-Voltage พิกัดสูงสุดที่ต้องการออกแบบสร้าง 100 kV

4.       ชนิดแรงดัน Impulse High-Voltage พิกัดสูงสุดที่ต้องการออกแบบสร้าง 100 kV (peak)

5.       การทดสอบและประเมินผลคุณสมบัติของโวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60-2

(1994)

6.       สร้างชุดแสดงผลแรงดันไฟฟ้าภาคแรงดันต่ำเพื่อแสดงค่าของการวัดแรงดันในภาคแรงดันสูง

***ข้อควรระวัง    ให้พิมพ์และตัดสินใจในหัวข้อนี้ให้ดีเพราะกรรมการจะยึดหลักการและผลสำเร็จของหัวข้อนี้เป็นสำคัญ

6. ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงาน

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์

- ออกแบบและสร้างฐานรองรับโวลเตจดิไวเดอร์

- ทดสอบโวลเตจดิไวเดอร์และปรับปรุงแก้ไข

- ออกแบบและสร้างชุดแสดงผลของการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

- ตรวจสอบ  ทดสอบและบันทึกผลการทดลอง

- ปรับปรุงแก้ไข

- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

- เรียบเรียงเอกสาร

- จัดทำปริญญานิพนธ์

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1	ประหยัดเงินทุนและลดการนํ าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาที่แพง

5.2	สามารถวัดได้ทั้งแรงดันสูง AC, DC และ Impulse ในโวลเตจดิไวเดอร์ตัวเดียวกัน

5.3 	สามารถลดจำนวนโวลเตจดิไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันทั้ง 3 ประเภท ในห้องปฏิบัติการ

5.4	ช่วยลดพื้นที่สำหรับใช้เก็บอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

8. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................

( อาจารย์..............................)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

......................................................

( อ.ศุภวุฒิ   เนตรโพธิ์แก้ว)

อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการวิศวกรรม

หมายเหตุ  1. ส่งต้นฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด รวมจำนวน 3 ชุดที่ธุรการสาขาวิชาฯ ภายในเวลาที่กำหนด

2. ลำดับของวัตถุประสงค์มีได้แต่ไม่ควรเกิน 4 ข้อ

9. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตามสาขาวิชา

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สรุปการพิจารณาเห็นควร

□	อนุมัติ

□	แก้ไขเพิ่มเติม

□	ยกเลิกหัวข้อ

□	นำเสนอในที่ประชุม

......................................................

(....................................................)

ประธานกรรมการพิจารณา

# Text boxes

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

โครงงานลำดับที่........................